# Технические условия к договору №_________________

От _______________________20   г.

Технические требования:

Заказчик предупрежден:

- После проведения замеров и подписания настоящего договора вносить изменения в конфигурацию помещения категорически запрещено.

- Потолочное полотно, в зависимости от площади и выбора материала может иметь сварные швы, которые должны быть согласованы, как по направлению так и по количеству.

- Помещение должно быть подготовлено (получите советы от Мастера - замерщика), а именно:

- уберите строительный мусор,

- все предметы интерьера, мебели и декора, мешающие проведению работ, должны быть либо    демонтированы, либо сдвинуты в середину помещения, на расстояние не менее 1 метра от стен.

-  расстояние от основного потолка до ближайших предметов не должно быть менее 80 см.

- температура воздуха в помещении, при установку полотна и работе тепловых пушек может                                     подниматься до 80 градусов по Цельсию

- в помещениях с высотой более 3-х метров заказчик предоставляет дополнительные средства для проведения монтажных работ на высоте, типа строительных лесов.

- на стенах должны быть точно обозначены места линий скрытой проводки и труб.

- помещения, где устанавливаются натяжные потолки должны быть хорошо отапливаемыми, в зимнее время года, а также не иметь сквозняков; иметь плотно закрывающиеся двери и окна.

- помещения должны иметь прямолинейные, не поврежденные, крепкие стены, а закрепленный на них материал: плитка, гипсокартон и.т.д. держаться надежно.

- все предметы, которые представляется возможным, необходимо удалить из помещения, так как они могут подвергнуться высокому температурному и механическому воздействию

- все отделочные работы, а именно: поклейка обоев, замена ленолиума или паркета, установка пластиковых окон и.т.д. должны быть выполнены после установки натяжных потолков.

- если вышеуказанные работы были проведены, необходимо провести мероприятия по  их

защите от теплового и механического воздействия (посоветуйтесь с Мастером –                                                                  замерщиком), а именно: накройте вещи полиэтиленовой пленкой или тканью, наклейте на пластиковые детали и обои в места крепления багета монтажный скотч и.т.д.

4.  При «рыхлых» стенах и невозможности хорошего закрепления багета необходима установка дополнительных фиксирующих элементов, так называемых раскосов.

ВНИМАНИЕ!! Пять элементов автоматически входят в сумму подписанного договора. Остальные устанавливаются за дополнительную плату – 1 шт./50 руб. по представлению непосредственных исполнителей (монтажников), о чем делается дополнительная запись в акте выполненных работ.

- Допускается смещение (не прямолинейность) швов в пропорции 1 метр шва/1 см. смещения.

- Допускается смещение встроенных светильников на 1 см. в каждую сторону.

- Светильники не должны иметь излишнюю мощность и не быть источником нагрева натяжного потолка, а именно:

- Встроенные потолочные накаливания до 60W

- Встроенные потолочные галогеновые до 35W

- Расстояние от незащищенного света при обычных лампах накаливания не менее 35 см.

- Расстояние от незащищенного света энергосберегающих ламп не менее – 10 см.

- Исполнитель не берет на себя ответственность по установке и подключению люстр и дополнительных осветительных приборов, не указанных в настоящем договоре.

В случае невыполнения технических требований  Заказчиком, Исполнитель вправе отказаться от выполнения договора, а также не несет ответственности за качество выполненных работ и причиненный материальный ущерб.

Исполнитель:                         						Заказчик

_______________________________		_______________________________________